| 高雄醫學大學95-8月至101-7月節約能源改善費及績效分析表 |
| --- |
| 項 次 | 節能改善名稱措施 | 改善費用 | 預估每月 可降低費用 | 執行期限 | 備 註 |
| 1 | 照明設備改 T5省電型燈具 | $2,430,000 | $100,560 | 95-08-01- 101-07-30 |  |
| 2 | 降低契約容量 500KW | 0 | $195,250 | 95-08-01- 101-07-30 |  |
| 3 | 南、北館宿舍 電能熱水系統 改熱幫熱水系統 | $1,999,000 | $36,000 | 98-02-16 |  |
| 4 | 水龍頭、馬桶等 改省水型器材 | $1,500,000 | $35,650 | 95-08-01- 101-07-30 |  |
| 5 | 田徑場再生水自動灑水工程 | $1,500,000 | $11,333 | 95-07-31 |  |
| 6 | 濟世大樓頂樓冷卻水塔汰舊換新工程 | ＄3,500,000 | $49,680 | 95-9-10 |  |
| 7 | 第一教學大樓空調機房設備節能自動控制工程 | ＄1,400,000 | ＄64,800 | 97-10-19 |  |
| 8 | 學生新館B1F與1F冰水送風機調動態能源管理工程 | ＄520,000 | ＄8,640 | 98-1-31 |  |
| 9 | 空調主機300T 汰換工程 | $8,500,000 | $64,800 | 99-10-31 |  |
| 1-合計降低電力81.3KW依不同使用時間、每度$3元計算------$100,560 2-500kW*$166.9/kw—$83,450 (他月).500KW*$223.6/kw-------$195,250 (6-9月份). 3-40KW*10h/d*30d/m*$3/kwh-------------------------------$36,000 4-3,100m3*$11.5/m3--------------------------------------$35,650 5-32.85m3*30d/m* $11.5/m3-------------------------------$11,333 6-23kw*24h/d*30d/m*＄3/kwh-----------------------------＄49,680 7-90kw*8h/d*30d/m*3/kwh-------------------------------- $64,800 8-12kw*8h/d*30d/m*3/kwh--------------------------------＄8,640 9-90KW*8h/d*30d/m*$3/kwh-------------------------- -----$64,800 101-10-18 an-jia guo 總務處營繕組-郭安佳 |